Завдання

контрольної роботи для учнів гр.121

із предмета «Технологія малярних робіт» у 2019/2020навчальному році

(професія «Маляр», кваліфікація: маляр 3 розряду)

Прізвище учня:_________________________

|  | ЗАВДАННЯ |  |
| --- | --- | --- |
| № | Питання | Варіант відповіді | Питання | Варіант відповіді |
| І рівень |
| Позначте правильну відповідь: |
| 1.1. | Скільки відсотків до трудових витрат в опоряджувальних роботах займають малярні роботи? а) 16%; б) 25%; в) 46%. |  | 1.7 Скільки відсотків від загального обсягу будівництва займають опоряджувальні роботи? а) 10-15%; б) 25-30%; в) 35-40%. |  |
| 1.2. | Нагляд за охороною праці здійснюють: а) технічна інспекція Держнагляду; б) адміністрація міста; в) будівельна організація. |  | 1.8 Система правових норм, що регулює охорону праці, відображена в: а) посадовій інструкції маляра; б) Законі України «Про охорону праці»; в) Положенні про безпечні прийоми праці при виконанні малярних робіт. |  |
| 1.3. | Первинний інструктаж проводить: а) директор; б) майстер або виконавець робіт; в) інженер з охорони праці. |  | 1.9 Який інструктаж проводять з робітниками при зміні технології виконання робіт? а) вступний; б) повторний; в) позаплановий. |  |
| 1.4. | Що таке дисперсність ? а) вага часток; б) розмір часток; в) обсяг часток. |  | 2.0 .Як класифікують малярні фарби? а) за кольором; б) за якістю; в) за стійкістю до дії вологи. |  |
| 1.5. | Як можна видалити міцний набіл, утворений казеїновою чи силікатною фарбою? а) зняти скребком; б) змочити 2-3% розчином соляної кислоти; в) змити водою. |  | 2.1. В яких одиницях вимірюється дисперсність? а) у міліметрах (мм); б) у мікронах (мкр); в) у міліграмах (млг). |  |
| 1.6. | Як наносять перший шар ґрунтувальної суміші на стелі? а) уздовж падаючого світла; б) упоперек падаючого світла; в) хвилеподібними рухами. |  | 2.2. Якою оліфою ґрунтують очищену металеву поверхню? а) натуральною; б) синтетичною; в) алкідною. |  |
| ІІ рівень: |
| Позначте правильну відповідь в таблиці: |
| 2.1. | Установіть відповідність назви інструмента і його призначення: 1. Щітка махова. 2. Скребок металевий. 3. Гладилка. 4. Шпатель вигнутий. 5. Валик. А. Загладжування розчину. Б. Нанесення водних сумішей на великі площі. В. Нанесення водних і олійних сумішей на великі площі. Г. Очищення поверхонь від старих набілів. Д. Очищення посуду від старої фарби. Відповідь: 1 2 3 4 5 |  | Установіть відповідність назви інструмента і його призначення: 1. Стамеска. 2. Терка. 3. Щітка сталева. 4. Щітка плоска типу ПК. 5. Пензель-ручник. А. Нанесення ґрунтувальних і фарбувальних сумішей. Б. Гладке опорядження розчину. В. Оздоблення пофарбованих поверхонь під цінні породи дерева. Г. Вирубка сучків і засмолів. Д. Очищення металевих поверхонь від іржі. Відповідь: 1 2 3 4 5 |  |
| 2.3. | Установіть технологічну послідовність операцій під просте фарбування по штукатурці олійними фарбами: А. Розрізування щілин. Б. Шліфування підмазаних місць. В. Перше фарбування. Г. Очищення і згладжування поверхонь. Д. Друге фарбування. Є. Прооліфлювання. Ж. Часткове підмазування з про-оліфлюванням. Відповідь: 1 2 3 4 5 6 7 |  | Установіть технологічну послідовність операцій під поліпшене фарбування клейовими сумішами: А. Перше ґрунтування. Б. Друге ґрунтування. В. Очищення і згладжування поверхонь. Г. Фарбування. Д. Розрізування щілин. Є. Шліфування підмазаних місць. Ж. Часткове підмазування. Відповідь: 1 2 3 4 5 6 7 |  |